## Slide 1
▐ 서론
▐ AI 알고리즘 구성
▐ 스마트 홈 하드웨어 구성
■ 아두이노 알고리즘
▐ 결론 및 기대효과
■ 결론
■ 스마트홈
IOT를 사용하는 스마트 홈 기술이 급증
아이콘 클릭 방식의 경우, 한정적인 기능 밖에 사용 못하는 단점 및 다양한 동작 수행의 경우 프로그램 복잡성 증가
음성 인식의 경우 언어 장애인, 혹은 노인들의 접근성의 떨어짐, 시끄러운 환경에서 사용 어려움(공사현장)
위와 같은 단점들을 극복할 수 있는 새로운 형식의 스마트홈 제어가 필요함
언어 장애인 및 노인분들의 스마트 홈 이용이 용이함
기존 앱을 이용한 방식보다 더욱 많은 동작을 효율적으로 수행 가능 (텍스트의 정보 효율성)
스마트 홈 기능에 다양한 기능을 추가 시 손쉽게 추가 가능
와이파이, 블루투스 등을 이용할 시 무선 제어가 가능하여 장시간 외출시에도 효율적으로 사용 가능
시끄러운 환경에서 손글씨로 스마트 홈 사용이 가능
USART 통신을 이용하여 AI와 통신
- Baudrate : 9600 (serial 통신)
총 4가지 모듈을 사용
- 라디오 부저의 경우 tone 함수 이용
- 서보 모터와 DC모터의 경우 PWM을 이용 하여 제어
- LED의 경우 GPIO 모듈을 이용하여서 사용
스마트 홈 예시
■ CNN 기반 손글씨 인식 스마트 홈
기존 스마트 홈의 단점 극복을 위해 손글씨를 인식하는 AI 사용
사용자로 부터 손글씨 문장을 받아 CNN기반 AI로 인식하여 아두이노 보드와 통신/스마트 홈 하드웨어 동작(프로그램 흐름도 참고)
손글씨 입력을 통해 언어 장애인 혹은 노인분들의 손쉬운 스마트 홈 시스템 적응 가능
시끄러운 환경에서 손글씨로 스마트 홈 제어 가능
프로그램 흐름도
사용자 문장 입력
손글씨
인식 AI
아두이노
보드
스마트 홈 하드웨어
AI와 IOT 연동을 통한 스마트 홈 구성도
LED, 라디오등
하드웨어 동작
■ 기대효과
CNN 기반을 통한 손글씨 문장 인식 AI 구현
- 알파벳 인식 정확도 약 90%, 문장 인식 정확도 100%
명령 정확도 100%, 실행 딜레이 시간 약 2초
CNN 기반 손글씨 입력으로 컨트롤하는 스마트 홈 구현
각 전등의 ON/OFF 가능 및 라디오, 선풍기 ON/OFF, 문 열고닫기 가능
AI와 연동 결과 (‘Turn on red light’ 손글씨 입력 시)
스마트 홈 프로토 타입
LED 노랑불
LED 초록불
LED 빨강불
라디오
선풍기
문
■ 스마트홈 프로토 타입
3D 프린터 작업을 통한 스마트 홈 프로토 모델 구축
- 선풍기 : DC모터를 이용해 구현
- 방 전등: LED(3가지 색: 노랑, 초록, 빨강)
- 라디오 : 부저
- 방 문 : 서보 모터
이를 본 연구에서 개발된 CNN기반 문장 인식 AI와 연결하여 명령을 실행
아두이노 알고리즘
AI 통신 및 명령 입력
아두이노 보드
USART 통신
방 문 (서보모터 모듈)
■ CNN 기반 알파벳 Character 인식 모델 훈련
■ 손글씨 문장을 인식 / 명령으로 변환
1. Pixelize
Input 문장 -> 각 cha로 분할/28x28로 변환
2. Recognize Character
각 cha를 훈련한
CNN 모델로 인식
3. Recognize Words
각 cha의 확률들을 곱해 input 단어를 word list에서 가장
확률이 높은 단어로 변환
4. Orderize
문장 안의 object와 order를 파악해 숫자로 변환
결과
CNN 모델
A = 실제 단어가 a일 사건
B = input으로 들어온 단어(손글씨)의 사건
Ak = 단어의 k번째 알파벳이 a’일 사건
P(A|B) = P(A1,,An|B)
= P(A1|B)xx P(An|B)
방 전등 (LED 모듈)
라디오 (부저 모듈)
선풍기 (DC모터 모듈)
손글씨 인식 AI와 스마트홈 하드웨어 연동 결과
CNN 기반 손글씨 인식 AI
스마트홈 하드웨어
2조 : 김기규, 한태구, 박선후
EMNIST 데이터(28x28) 사용, layer 두 층, learning rate = 0.00001